Инструкция

По правилам пользования системой АПС

Для постановки на охрану необходимо :

Нажать «ON», ввести пароль «1 2 3 4» на дисплее появится «Взятие».Нажать кнопку «ENTER», появится «Взятие ШС». Нажать «ENTER», появится «АДРЕС», нажать «1 или2». Нажать «ENTER», появится «номер ШС». Ввести номер шлейфа необходимый поставить на охрану. Появится «Взятие» или «НЕВЗ». Для постановки последующих ШС на охрану повторить операции заново.

Для снятия с охраны ШС необходимо:

Нажать «ON», ввести пароль «1 2 3 4» на дисплее появится «Взятие». Стрелками «   » найти «Снятие» и нажать «ENTER», появится «Снятие ШС».

Нажать «ENTER», появится «АДРЕС». Набрать «1 или2» и «ENTER», появится «Номер ШС». Набрать номер снимаемого ШС и «ENTER».

Для возвращения в исходное положение «часы» пользоваться кнопкой «CLEAR» до появления часов. Также кнопка «CLEAR» используется для сброса неправильно набранной информации и символов.

При возникновении неисправности в системе ОПС дать общий сброс кнопкой «CLEAR» и сообщить обслуживающему персоналу